РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН

ДУМА

СТАРОАЛЗАМАЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

С.Старый Алзамай, ул. Кирова, 22б                         тел. (395-57) 7-17-85

от  «05» мая   2016 г. №160                                                                                                                                                                         «Об утверждении программы комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры Староалзамайского

муниципального образования на 2016 - 2020годы и

с перспективой до 2032 года»

В целях разработки комплекса мероприятий направленных на повышение надежности, эффективности и экологичности работы объектов коммунальной инфраструктуры, расположенных на территории  Староалзамайского муниципального образования, руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",  пунктом 4 части 1 статьи 6, статьей 33 Устава  Староалзамайского муниципального образования, Дума  Староалзамайского муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Староалзамайского муниципального образования на 2016 – 2020 гг. и с перспективой до 2032 года   (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Вестник Порогского сельского поселения».

3. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой

Глава  Староалзамайского

муниципального образования                                                         А.Л. Баженов

УТВЕРЖДЕНО

Решением Думы

Староалзамайского сельского

поселения

от   05 мая 2016г. №160

ПРОГРАММА

Староалзамайского  муниципального образования - сельского поселения

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры

Староалзамайского  муниципального образования -  сельского поселения на 2016 – 2032 годы»

# с.Старый Алзамай

# 2016 год

## Оглавление

ВВЕДЕНИЕ

1. Паспорт программы

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ  КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

2.1. Общая характеристика коммунальной инфраструктуры МО.

2.2Система теплоснабжения.

2.2.1. Характеристика системы теплоснабжения

2.3 Система водоснабжения.

2.3.1 Характеристика  системы  водоснабжения

2.4.Система водоотведения.

2.4.1. Характеристика системы водоотведения.

2.5.Система электроснабжения.

2.5.1. Характеристика системы электроснабжения.

  - Система обращения с твердыми бытовыми отходами.

2.6 .1. Характеристика системы обращения с твердыми бытовыми отходами.

3.ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

3.1Краткая характеристика МО.

  - Перспективные показатели развития МО.

    - 3.2.1.Социально-экономические показатели.

### 3.2.2.Перспективы развития застройки.

3.3Анализ имеющейся проектной и производственной документации по развитию коммунальной инфраструктуры МО.

4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

  - Целевые индикаторы и показатели развития системы теплоснабжения Староалзамайского сельского поселения.

  - Целевые индикаторы и показатели развития системы водоснабжения Староалзамайского сельского поселения.

5. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ,

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

  - Программа инвестиционных проектов в водоснабжении Староалзамайского сельского поселения.

6. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ.

6.1Структура инвестиций.

## 7. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

1

ВВЕДЕНИЕ

Программа Староалзамайского муниципального образования -  сельского поселения «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Староалзамайского муниципального образования- сельского поселения на 2016 – 2032 годы» (далее – Программа)  Староалзамайского муниципального образования - сельского поселения (далее – МО) разработана в соответствии с Федеральным законом 210-ФЗ от 30 декабря 2004 г. «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Приказом Минрегиона №204 от 06 мая 2011 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований

Программа определяет основные направления развития систем коммунальной инфраструктуры МО, в том числе, систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, электроснабжения, газоснабжения, а также объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния поселения. Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры МО. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие МО и в полной мере соответствует государственной политике реформирования коммунального комплекса Российской Федерации.

Цель программы – обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации, создание благоприятных условия для жизни населения, при котором: обеспечивается качество, надёжность и доступность предоставления коммунальных услуг; соблюдается баланс развития коммунальной инфраструктуры развития Староалзамайского сельского поселения; поселение содержит коммунальную инфраструктуру за счет собственных средств и средств вышестоящих бюджетов.

Основными задачами Программы являются:

- инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем на территории Староалзамайского МО;

- взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем;

- повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг;

- обеспечение процессов энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры;

- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры;

- обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей Староалзамайского МО.

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Староалзамайского муниципального образования - сельского поселения на 2016 – 2032 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Разработчик Программы | Администрация Староалзамайского муниципального образования –администрация сельского поселения |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Староалзамайского муниципального образования –администрация сельского поселения |
| Соисполнители Программы | Организации коммунального комплекса |
| Цель Программы | Обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации, создание благоприятных условия для жизни населения. |
| Задачи Программы | Основными задачами Программы являются: - инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем на территории Староалзамайского муниципального образования - сельского поселения; - взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем; - повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг; - обеспечение процессов энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры; - повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры; - обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей Староалзамайского муниципального образования - сельского поселения. |
| Целевые показатели | Перспективная обеспеченность и потребность застройки поселения , надежность , и энергоэффективность и развития системы коммунальной инфраструктуры, объектов используемых для утилизации , обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, качество коммунальных ресурсов. |
| Срок и этапы реализации Программы | Период реализации Программы с 2016 по 2032 годы. |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета МО в рамках муниципальных программ Объем финансирования Программы составляет : 2016 год. ремонт водопровода с. Старый Алзамай – 5тыс.рублей. 2017год. текущий ремонт водонапорной башни в с.Старый Алзамай ул. Сосновая, 10а - - 50 тыс. рублей 2018год текущий ремонт водонапорной башни в с. Старый Алзамай –ул. Новая 1а, 50 тыс. рублей 2019год благоустройство артезианской скважины в п. Новокиевск– 50тыс.рублей 2020год текущий ремонт летнего водопровода ул. Сосновая- 100 тыс. рублей 2021-2026 Строительство водозабора мощностью 33,89 м3 в сутки в с. Старый Алзамай -1000 тыс.рублей. 2027-2031 года Строительство водозабора мощностью 33,89 м3 в сутки в с. Старый Алзамай -1000 тыс.рублей. 2032 год проведение летнего водопровода в с. Старый – Алзамай - 500тыс. руб. Финансирование из бюджета МО ежегодно уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год. Показатели финансирования подлежат уточнению с учетом разработанной проектно-сметной документации и фактического выделения средств из бюджетов всех уровней. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | В результате реализации Программы к 2032 году предполагается: 1. в развитии системы водоснабжения: - повышение надежности водоснабжения; - обеспечение населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве; - снижение уровня потерь воды; - максимальная автоматизация процессов ВОС; - увеличение срока эксплуатации сооружений. 2. в развитии системы водоотведения: - безопасная утилизация сухих остатков КОС; 3. в развитии системы теплоснабжения: повышение надежности теплоснабжения; |

- ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

- Общая характеристика коммунальной инфраструктуры МО.

Согласно предоставленным данным, на 01.01.2012г жилищный фонд Староалзамайского    МО составил 13,952 тыс. м² общей площади.

Средняя плотность населения в жилой застройке составляет 3,1 чел./га.

Жилищный фонд Староалзамайского муниципального образования представлен деревянными жилыми домами (см. таблицу 2) и по техническому состоянию находится на хорошем уровне. Общая площадь ветхого и аварийного жилищного фонда составляет 1,7%.

Более 82% общей площади ветхих домов (1-этажных деревянных) приходится на территорию с. Старый Алзамай. Ветхий фонд с. Старый Алзамай составляет 2,1% общего жилого фонда населенного пункта.

Средняя этажность жилой застройки в Староалзамайском МО - 1 этаж. На жилищный фонд малоэтажной застройки (1 этаж) приходится 13,952 тыс. м² общей площади жилья (100%).

Таблица 1. Распределение жилищного фонда Староалзамайского МО по этажности и материалу стен по состоянию на 01.01.2012г (тыс. м² общей площади квартир).

| Населенные пункты | 1-этажные | итого | Всего, тыс. м2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1-квартирные | 2-квартирные |  |  |
|  | капитальные, домов | деревянные, домов | итого | капитальные, домов | деревянные, домов | итого | капитальные, домов | деревянные, домов |  |
| д. Красная Кавалерия |  | 15 | 15 |  | 1 | 1 |  | 16 | 0,826 |
| п. Буракова |  | 28 | 28 |  | 2 | 2 |  | 30 | 1,008 |
| п. Новокиевск |  | 35 | 35 |  | 6 | 6 |  | 41 | 2,562 |
| с. Старый Алзамай |  | 44 | 44 |  | 24 | 24 |  | 68 | 9,556 |
| Всего | 0 | 122 | 122 | 0 | 33 | 33 | 0 | 155 | 13,952 |
| % | 0 | 78,7 | 78,7 | 0 | 21,3 | 21,3 | 0 | 100 | 100 |

Средняя обеспеченность населения Староалзамайского МО общей площадью жилья на 01.01.2012г составила 30 м²/чел., что значительно выше среднего уровня для сельских поселений Иркутской области (18,5 м²/чел.).

Для увеличения объемов строительства жилья необходима активизация работы по привлечению населения к участию в областной программе «Молодым семьям -  доступное жилье на 2005-2019 годы», в рамках которой предусмотрено оказание государственной поддержи молодым специалистам, молодым семьям в решении жилищной проблемы, а также ввод в эксплуатацию имеющегося жилищного фонда.

Жилищный фонд поселения характеризуется средним уровнем благоустройства. По предоставленным данным, обеспеченность жилищного фонда основными видами инженерного оборудования составляет:

водопроводом                               – 20%

канализацией                                   – 0%

центральным отоплением              – 0%

горячим водоснабжением              – 0%

электроплитами                             – 8 0%

ванными и душевыми                     – 0%

В среднем, по муниципальным образованиям области уровень благоустройства по тем же видам инженерного оборудования составляет 64-82%.

Основным потребителем коммунальных услуг является население. Кроме того, по электроснабжению в качестве потребителей выступают бюджетные и коммерческие организации.

Услугами по водоснабжению пользуются население,  бюджетные и коммерческие организации пользуются своими источниками водоснабжения.

Содержание коммунального хозяйства ведётся в основном за счёт средств бюджета Староалзамайского МО.

Коммунальному хозяйству Староалзамайского муниципального образования -  сельского поселения присущи следующие основные проблемы:

- Технологические проблемы.

Основные из них это:

- сверхнормативные потери ресурсов (воды, тепловой энергии).

- Экономические недостатки.

- убыточность существующей системы водоснабжения;

- сверхнормативные расходы на ремонт.

- Социальные проблемы.

Наиболее значимыми с социальной точки зрения являются:

- не обеспечивается требуемый объём и давление воды в системе водоснабжения  в периоды  наибольшего  расхода;

Система теплоснабжения.

В Староалзамайском МО - 2 котельные. Жилая 1-2-хэтажная застройка усадебного типа неблагоустроенная, с печным отоплением.

Таблица 2.

| № | Месторасположение | Мощность |
| --- | --- | --- |
| 1 | с. Старый Алзамай, Котельная МОУ СОШ | 0,3 Гкал/час |
| 2 | с. Старый Алзамай, Котельная СДК, ул. Кирова, 6а | 0,15 Гкал/час |

## 12. Проектное решение

Проектируемые объекты социального назначения на 1 очередь и расчетный срок, по возможности, подключаются к местным котельным либо обеспечиваются индивидуальными теплоисточниками (предполагаемое топливо – уголь).

- Детский сад на 25 мест (0,07 Гкал/час) и спортзал (0,06 Гкал/час) оборудуются эл. бойлерами.

Проектируемый жилой фонд усадебного типа отапливается индивидуально (печами и электричеством).

Примечание. Расчетные данные определены без учета потерь в тепловых сетях и котельных.

Проектное решение

Индивидуальные теплоисточники проектируемых объектов социального назначения, имеющие малую мощность и не требующие значительных капиталовложений (на чертежах графически не отображаются), - рассчитаны на электроотопление. Необходимый запас мощности учтен в разделе «Электроснабжение».

Тепловая нагрузка на отопление нежилых зданий различного функционального назначения определена по нормируемым удельным расходам тепловой энергии, указанным в таблице 9 СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», а также по проектам аналогичных сооружений. На вентиляцию и горячее водоснабжение - по паспортам проектов зданий, аналогичных планируемым.

.

2.3.Система водоснабжения.

2.3.1 Характеристика  системы  водоснабжения

На территории Староалзамайского МО расположены скважины, водонапорные башни, трубчатые и шахтные колодцы в следующих населенных пунктах:

- с. Старый Алзамай. Водонапорные башни: ул. Сосновая, 1а, ул. Новая, 1а (глубина до 80 м.), на территории бывшей МТФ.

- Общественные шахтные колодцы: ул. Кирова, 10; ул. Кирова, 20в; ул. Кирова, 37; ул. Кирова, 58. Трубчатые колодцы, частные - 4шт.

- п. Новокиевск. Источник водоснабжения артезианские скважины – 2 шт.: по ул. Школьной, 16а и на территории конного двора.

- Общественный шахтный колодец по ул. Школьной, 2а. Трубчатые колодцы – 15шт. Из них 14 колодцев - частные, 1 колодец - на территории Новокиевской СОШ.

- п. Бураково. 2 водонапорные башни, на старой МТФ (для нужд населения), на новой МТФ (для хозяйственных нужд).

Общественные шахтные колодцы – 3 единицы, по ул. Линейной, 10; по ул. Зеленой, 5; по ул. Зеленой, 10.

- д. Красная Кавалерия. 1 водонапорная башня, расположенная на территории МТФ для хозяйственных целей. Общественные шахтные колодцы – 3 единицы, по ул. Широкой, 1, 13, 28.

Хозяйственно-бытовая канализация отсутствует.

Ливневая канализация отсутствует.

## Проектное решение

Население Староалзамайского МО на расчетный срок предусматривается в количестве 0,5 тыс. человек. Согласно СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Табл.4, с учетом объектов соцкультбыта, принимается дифференцированная норма водопотребления в зависимости от принятого благоустройства. Принимается коэффициент максимальной суточной неравномерности – 1,3, коэффициент на промышленные нужды - 1,1, максимальный суточный расход составит 107,24 м³/сутки.

Таблица 3. Водопотребление на расчетный срок.

| Планировочные районы | Население, тыс. чел. | Норма водопотребления, л/сут. на человека | Коэффициент на промышленные нужды | Коэффициент суточной неравномерности | Расчетное водопотребление, м3/сут. | Норма расхода воды на пожаротушение, л/с | Расчетный расход воды на пожаротушение, м3 | Аварийный запас, м3 | Общий неприкосновенный запас в резервуарах, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Красная Кавалерия | 0,032 | 150 | 1,1 | 1,3 | 6,86 | 3чх1х5 | 54 | 1 | 55 |
| п. Буракова | 0,063 | 150 | 1,1 | 1,3 | 13,51 | 3чх1х5 | 54 | 2 | 56 |
| п.Новокиевск | 0,123 | 150 | 1,1 | 1,3 | 26,38 | 3чх1х5 | 54 | 4 | 58 |
| с. Старый Алзамай | 0,282 | 150 | 1,1 | 1,3 | 60,49 | 3чх1х5 | 54 | 8 | 62 |
| Итого | 0,5 | 150 | 1,1 | 1,3 | 107,24 | 3чх1х5 | 216 | 15 | 231 |

Водоснабжение населённых пунктов Староалзамайского МО осуществляется от подземных источников. Скважины, на которых имеются нарушения по зонам санитарной охраны, должны  быть ликвидированы.

Окончательно местоположение водозаборов определяется после гидрогеологического заключения. Для устройства необходимых санитарных зон водозаборные сооружения располагаются за территорией жилой застройки. При необходимости устанавливаются сооружения водоочистки с последующим обеззараживанием.

Требуется выполнить и утвердить проекты зон санитарной охраны каждого водозабора.

Водопроводная сеть каждого населенного пункта осуществляется по кольцевой схеме с установкой по трассе пожарных гидрантов и, по необходимости, водоразборных колонок.

Пожарный и аварийный запасы по населенным пунктам представлен в таблице 23, общий пожарный и аварийный запасы равны 231м³.

Необходимо выполнить строительство резервуаров чистой воды, включающих в себя противопожарный, аварийный и регулировочный запасы в каждой планировочной зоне.

Таблица 4. Необходимое количество резервуаров.

| Населенные пункты | Количество и объем резервуаров чистой воды (противопожарных), м³ |
| --- | --- |
| д. Красная Кавалерия | 2х50 |
| п. Буракова | 2х50 |
| п. Новокиевск | 2х50 |
| с. Старый Алзамай | 2х50 |
| Всего | 8х50 |

Таблица 5. Объекты строительства водоснабжения 1 очереди и на расчетный срок.

| Наименование населенного пункта | Объекты строительства 1 очереди | Объекты строительства на расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Подземный водозабор с очистными сооружениями и насосной станцией 2 подъема, м³/сут. | Резервуары чистой воды, м³ | Водопровод, км | Водопровод, км |
| д. Красная Кавалерия | 6,86 | 2х50 | 2d=100=0,837 | 2d=100=0.786 |
| п. Буракова | 13,51 | 2х50 | 2d=100=0.679 | 2d=100=0.378 |
| п. Новокиевск | 26,38 | 2х50 | 2d=100=1.476 | 2d=100=0.522 |
| с. Старый Алзамай | 60,49 | 2х50 | 2d=100=0.851 d=100=1.940 d=100=1.951 2d=100=0.455 | - |

Объектов строительства канализации в Староалзамайском МО нет.

2.4.Система водоотведения.

2.4.1. Характеристика системы водоотведения.

Централизованная система водоотведения на территории МО населённых пунктах отсутствует.

В населённых пунктах предусматривается сохранение надворных уборных с непроницаемыми стенками, которые при заполнении периодически очищаются.

Согласно СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» Черт.1, интенсивность дождя в Иркутской области составляет 70л/сек. с 1га. Ливневая канализация Староалзамайского  МО выполняется по кюветам дорог с рассредоточенными выпусками на рельеф местности с устройством механической очистки. Соответственно, после очистки качество очищенной воды также должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «К санитарной охране водных объектов и соблюдению нормативов качества воды в пунктах водопользования».

2.5.Система электроснабжения.

2.5.1. Характеристика системы электроснабжения.

В основу разработки проектных предложений по электроснабжению Староалзамайского МО положены исходные данные архитектурно-планировочного раздела проекта, включающие показатели общей площади размещаемых объектов и жилой застройки.

Электроснабжение потребителей Староалзамайского МО осуществляется от ПС 110/27/10кВ «Облепиха тяговая», находящейся в собственности ВСЖД РАО РЖД.

Территориальное расположение ПС приведено на чертеже «Карта планируемого размещения объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, связи и транспортной инфраструктуры Староалзамайского муниципального образования. Инженерная подготовка территории».

Надежность электроснабжения

Для повышения надежности электроснабжения проектируемую нагрузку запитать от ПС 110/10кВ «Силикатная», получающей питание от ВЛ110кВ ПС «Нижнеудинск – ПС «Тайшет» и находящейся в собственности филиала ОАО «ИЭСК» «Западные электрические сети».

Подсчет электрических нагрузок выполнен с учетом всех потребителей, намеченных к размещению в Староалзамайском МО.

Подсчет электрических нагрузок выполнен в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских сетей» РД34.20.185-94; с учетом «Нормативов для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети», утвержденных приказом Минтопэнерго России от 29.06.1999г №213 «Изменение и дополнения раздела 2 РД34.20.185-94» и с учетом СП31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

Расчеты нагрузок по площадкам нового строительства представлены в таблицах 28 и 29.

На первую очередь

Подсчет электрических нагрузок выполнен с учетом всех потребителей, намеченных к размещению в пределах черты Староалзамайского МО в период до 2022г.

На расчетный срок

Подсчет электрических нагрузок выполнен для всех потребителей, намеченных к размещению в период 2022 – 2032гг.

Таблица 6. Итоговые данные подсчёта электрических нагрузок

| № | Период | Совмещённый максимум нагрузок на шинах 6-10кВ ПС, МВт | Прирост нагрузок к настоящему положению |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МВт | % |
| 1 | Первая очередь |  | 0,58 |  |
| 2 | Расчетный срок | 0,76 | 0,58+0,18 |  |

Проектируемые решения

Проектные решения по энергоснабжающим сетям 110-10кВ приняты на основании подсчетов существующих и проектируемых нагрузок и с учетом обеспечения надежного электроснабжения потребителей, в соответствии с их категорией и оптимальной загрузкой трансформаторов питающей подстанции.

Электроснабжение потребителей Староалзамайского МО на уровне 2022г предусматривается от ПС110/10кВ «Силикатная».

На 1 очередь

Реконструкция ПС «Силикатная» - замена трансформаторов мощностью 6,3МВА на трансформаторы мощностью 10,0МВА каждый.

д. Красная Кавалерия – проектируемую нагрузку запитать от существующих сетей воздушными линиями 10кВ с подвеской проводов СИП.

п. Буракова – проектируемую нагрузку запитать от существующих сетей воздушными линиями 10кВ с подвеской проводов СИП.

п. Новокиевск – строительство ТП(1х100кВА), питание предусмотреть от существующих сетей воздушными линиями 10кВ с подвеской проводов СИП.

с. Старый Алзамай – строительство ТП(2х400кВА), питание предусмотреть от существующих сетей воздушными линиями 10кВ с подвеской проводов СИП.

Количество, мощность трансформаторов и месторасположение ТП уточнить на дальнейших стадиях проектирования.

На уровне проекта планировки зарезервировать земли под воздушные линии 10кВ, питающие ТП.

Таблица 28. Нагрузки нового строительства на первую очередь

| Населенный пункт | Ввод жилья | Нагрузка соцкультбыта с учетом отопления | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1-2 усадебные (коттеджи) |  |  |
|  | кол-во коттеджей | кВт | кВт | кВт |
| д. Красная Кавалерия | 1 | 15 | - | 15 |
| п. Буракова | 3 | 45 | - | 45 |
| п. Новокиевск | 4 | 60 | - | 60 |
| с. Старый Алзамай | 17 | 255 | 205 | 460 |
| итого | 25 | 375 | 205 | 580 |

На расчетный срок

д. Красная Кавалерия – проектируемую нагрузку запитать от существующих сетей воздушными линиями 10кВ с подвеской проводов СИП.

п. Буракова – проектируемую нагрузку запитать от существующих сетей воздушными линиями 10кВ с подвеской проводов СИП.

п. Новокиевск – проектируемую нагрузку запитать от существующих сетей воздушными линиями 10кВ с подвеской проводов СИП.

с. Старый Алзамай – строительство ТП(1х160кВА), питание предусмотреть от существующих сетей воздушными линиями 10кВ с подвеской проводов СИП.

Количество, мощность трансформаторов и месторасположение ТП уточнить на дальнейших стадиях проектирования.

На уровне проекта планировки зарезервировать земли под воздушные линии 10кВ, питающие ТП.

Таблица 29. Нагрузки нового строительства на расчетный срок

| Населенный пункт | Ввод жилья | Нагрузка соцкультбыта с учетом отопления | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1-2 усадебные (коттеджи) |  |  |
|  | кол-во коттеджей | кВт | кВт | кВт |
| д. Красная Кавалерия | 1 | 15 | - | 15 |
| п. Буракова | 3 | 45 | - | 45 |
| п. Новокиевск | 3 | 45 | 3 | 48 |
| с. Старый Алзамай | 4 | 60 | 20 | 80 |
| Итого | 11 | 165 | 23 | 188 |

Таблица 30.

| Наименование ПС | Система напряжений, кВ | Мощность трансформаторов, МВА | Совмещенный максимум нагрузок на шинах ПС, МВт |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сущ. нагрузка с учетом договоров и ТУ | Первая очередь | Расчетный срок |
|  |  | Сущ. | проект. 2022г (2032г) | всего на ПС | на шинах 6-10кВ | прирост | на шинах 6-10кВ | прирост | на шинах 6-10 кВ |
| Силикатная | 110/10 | 2х6,3 | 2х101 | 6,68 | 6,68 | 0,58+1,322 | 8,58 | 0,18+0,932 | 9,69 |

Примечание.

1. Мощность трансформаторов запроектирована с учетом нагрузок проектируемой ПС Замзорской, получающий питание от ПС «Силикатная».

2. Проектируемая нагрузка ПС «Замзорская».

  - Система обращения с твердыми бытовыми отходами.

2.6 .1. Характеристика системы обращения с твердыми бытовыми отходами.

### Направления решения проблем в системе обращения с твердыми бытовыми отходами.

В Староалзамайском МО отсутствует селективный сбор бытовых отходов, вторичное использование утилизируемой части отходов.

Кроме бытовых отходов, на территории образуются отходы сельскохозяйственного производства. Сельскохозяйственные отходы также образуются в личных подворьях жителей поселений, которые содержат скот.

Необходимы следующие мероприятия:

- в п. Буракова - ликвидация несанкционированной свалки;

- в д. Красная Кавалерия - ликвидация несанкционированной свалки;

- в п. Новокиевск - ликвидация несанкционированной свалки, организация пункта сортировки и прессования мусора с дальнейшей транспортировкой на планируемый полигон ТБО;

- организация полигона ТБО на землях Староалзамайского МО с северо-восточной стороны от г. Алзамай;

- разработка схемы санитарной очистки территории Староалзамайского МО

- - организация централизованного сбора и вывоза ТБО.

- - оборудование во всех поселениях контейнерных площадок с контейнерами для сбора мусора (в том числе и частном секторе).

- - установка мусорных урн в общественных местах.

- Строительство полигонов ТБО на территории района (СЗЗ - 1000), в том числе и на территории Староалзамайского МО.

- Строительство нового скотомогильника рядом с проектируемым полигоном ТБО.

3.ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

  - Краткая характеристика МО.

Староалзамайское муниципальное образование расположено на северо-западе Нижнеудинского района Иркутской области. Село Старый Алзамай является последним населенным пунктом района и граничит с Тайшетским районом. Общая площадь - 88949,66га. Расстояние до районного центра 100 км

Староалзамайское МО наделено статусом сельского поселения Законом Иркутской области от 16 декабря 2004 года № 86-оз «О статусе и границах муниципальных образований Нижнеудинского района Иркутской области».

В состав территории Староалзамайского МО входят земли следующих населенных пунктов:

- деревня Красная Кавалерия;

- поселок Буракова;

- поселок Новокиевск;

- село Старый Алзамай.

Общая площадь рассматриваемой территории - 88949га, её использование на исходный год разработки проекта отражено в таблице 1.

Застройкой занято 152,692га, что составляет 0,17% всех земель муниципального образования. Зоны, занятые лесами, занимают большую часть площади в границах муниципального образования (89,223%).

Анализ современного использования территории поселения позволяет сделать вывод о его недостаточной эффективности. На долю жилой застройки приходится 148,166га или 0,1668% территории. Площадь жилой территории в расчете на одного жителя составляет 3270,8 м². Значительная часть застройки населенных пунктов – 98,9% жилой зоны, приходится на застройку индивидуальными жилыми домами.

Площадь зон делового, общественного и коммерческого назначения в расчете на одного жителя составляет 42,67м², что значительно меньше уровня других муниципальных образований Иркутской области. Зеленых насаждений общего пользования на территории нет, в виду отсутствия парков, скверов и бульваров на заселенной территории.

Производственные и коммунальные территории занимают площадь в 24,077га, или 0,02673% земель поселения. Транспорт занимает 271,287га. Промышленные территории охватывают 20,238га, которые приходятся на предприятия IV, V класса вредности. Такая структура производственных территорий отражает современный функциональный профиль муниципального образования.

Таблица 1. Современное использование территории Староалзамайского сельского поселения.

| Территории | га | % | м²/чел |
| --- | --- | --- | --- |
| I. ЖИЛЫЕ ЗОНЫ |  |  |  |
| Зоны застройки индивидуальными жилыми домами (1-3 этажа) | 146,514 | 0,165 | 3240,9 |
| Зоны размещения объектов школьного и внешкольного образования | 1,652 | 0,0018 | 36,5 |
| Итого в пределах жилой застройки | 148,166 | 0,1668 | 3270,8 |
| II. ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ |  |  |  |
| Зоны объектов делового, общественного и коммерческого назначения | 1,933 | 0,002 | 42,67 |
| Зоны размещения объектов социального, гостиничного и коммунально-бытового назначения | 0,118 | 0,0001 | 2,6 |
| Зоны размещения объектов социального, гостиничного и коммунально-бытового назначения | 0,118 | 0,0001 | 2,6 |
| Зоны размещения объектов здравоохранения и санаторно-курортного лечения | 1,118 | 0,0013 | 24,7 |
| Зоны размещения объектов культуры и культовых зданий | 1,357 | 0,0015 | 29,96 |
| Итого в пределах общественно-деловых зон | 4,526 | 0,0049 | 99,9 |
| III. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ |  |  |  |
| Зоны размещения производственных объектов 4, 5 класса опасности | 20,238 | 0,02273 |  |
| Зоны размещения коммунальных и складских объектов | 3,839 | 0,004 |  |
| Итого в пределах производственных и коммунальных зон | 24,077 | 0,02673 |  |
| IV. ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР |  |  |  |
| Зоны размещения объектов инженерной инфраструктуры | 0,054 | 0,00007 |  |
| Зоны размещения объектов транспорта | 271,287 | 0,305 |  |
| Итого в пределах зон инженерной и транспортной инфраструктуры | 271,341 | 0,30507 |  |
| V. ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |  |  |  |
| Зоны сельскохозяйственных угодий | 6369,694 | 7,161 |  |
| Зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения | 8,955 | 0,01 |  |
| Итого в пределах зон сельскохозяйственного использования | 6378,649 | 7,171 |  |
| VI. ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |
| Зоны размещения объектов физической культуры и массового спорта |  |  |  |
| Итого в пределах зон рекреационного назначения |  |  |  |
| VII. ЗОНЫ ПРИРОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |
| Зоны природных территорий | 2113,618 | 2,376 |  |
| Зоны, занятые лесами | 79362,584 | 89,223 |  |
| Зоны территории болот | 611,783 | 0,688 |  |
| Зоны водных объектов | 27,24 | 0,031 |  |
| Итого в пределах зон природного назначения | 82115,225 | 92,318 |  |
| VIII. ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |
| Зоны кладбищ | 5,348 | 0,006 |  |
| Зоны закрытых кладбищ | 1,236 | 0,001 |  |
| Зоны складирования и захоронения отходов | 0,432 | 0,0005 |  |
| Итого в пределах зон специального назначения | 7,016 | 0,0075 |  |
| ИТОГО В ГРАНИЦАХ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ | 88949 | 100 | 1963554 |

Экономика Староалзамайского сельского поселения представлена:

- сельским хозяйством и лесозаготовительной деятельностью,

- малым бизнесом и предпринимательством.

.

  - Перспективные показатели развития МО.

    - 3.2.1.Социально-экономические показатели.

Главной проблемой современной экономики является отдаленность крупных промышленных городов и рост отраслевой безработицы внутри сельского поселения, что стимулирует поиск трудоспособным населением работы за пределами муниципального образования.

За последние 3 года население Староалзамайского МО снизилось на 307 человека и составило 453.

Таким образом, численность населения за анализируемый период снизилась на 40,4%.

Схемой территориального планирования Нижнеудинского муниципального района прогнозная численность населения представлена по муниципальным образованиям без разбивки по населенным пунктам. В связи с этим распределение численности населения по населенным пунктам на расчетный срок выполнено пропорционально существующей численности населения за 2012г.

Изменение численности населения к концу расчетного срока в разрезе населенных пунктов представлено ниже (Ошибка! Источник ссылки не найден.).

Таблица 11. Численность населения Староалзамайского сельского поселения, человек на конец года.

| № п/п | Наименование | 2012г | 2022г | 2032г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Красная Кавалерия | 29 | 32 | 32 |
| 2 | п. Буракова | 53 | 59 | 63 |
| 3 | п. Новокиевск | 110 | 118 | 123 |
| 4 | с. Старый Алзамай | 261 | 274 | 282 |
|  | Итого | 453 | 483 | 500 |

Таким образом, планируемое изменение численности населения сельского поселения к концу 2032г – увеличение на 10,4% относительно 2012г.

Одним из путей решения проблемы увеличения населения является естественный прирост населения.

В условиях миграционного оттока и сохранения естественной убыли населения, даже в условиях развития экономической базы, численность жителей Староалзамайского МО на 1 очередь Генерального плана (2022г) несколько увеличится и составит 0483 тыс. чел. На расчетный срок ожидается дальнейший рост численности занятых в экономике, минимизация естественной убыли населения и смена механического оттока жителей на миграционный приток населения, что приведет к увеличению численности населения на 2032г до 0,5 тыс. чел.

Сложившаяся в Староалзамайском муниципальном образовании демографическая ситуация остается сложной и характеризуется низким уровнем рождаемости, не обеспечивающим простого воспроизводства населения, высоким уровнем смертности и в целом отражает тенденции, происходящие в Иркутской области и стране.

Падение рождаемости по своей динамике становится национальным бедствием. Решить данную проблему возможно только комплексными мерами, в том числе на уровне государства. На федеральном уровне Программа материальной поддержки молодых семей и  женщин, принимающих решение родить и вырастить второго и последующего ребенка, принята и начала работать.

### 3.2.2.Перспективы развития застройки.

Необходимый жилищный фонд на расчетную численность населения 1 очереди строительства (0,483 тыс. чел.) определен в объеме 14,973 тыс. м² общей площади, исходя из средней обеспеченности 31м² на одного жителя.

Проектом на 1 очередь строительства предусматривается снос некапитальных жилых 1-этажных домов. Основная причина убыли жилищного фонда – неудовлетворительное техническое состояние на окончание 1 очереди реализации Генерального плана. Таким образом, доля жилого фонда, выбывающего по причине сверхнормативного износа, составляет 1,7% (0,243 тыс. кв. м.). Таким образом, сохранению подлежит 12,509 тыс. кв. м. (89,7%) от всего жилого фонда. Структура выбывающего жилищного фонда по населенным пунктам и по причинам сноса приведена в таблице 34.

Дополнительная потребность в жилищном фонде на 1 очередь строительства составит 2,464 тыс. м² общей площади квартир. Проектное решение предусматривает размещение нового строительства, в основном, на высвобождаемой территории при сносе ветхого жилья. На 1 очередь в общей площади проектируемого жилищного фонда учитываются площади жилых домов садоводств, переводимых в зону жилой застройки.

Всего эскизом застройки предусматривается размещение на 1 очередь строительства нового жилищного фонда в объеме дополнительной потребности при следующей структуре этажности: в 1-2-усадебных жилых домах общей площадью 2,464тыс. м².

Размещение опорного и проектируемого жилищного фонда по участкам застройки и по этажности на 1 очередь приведено в таблице 35.

Таблица 34. Распределение выбывающего жилищного фонда на 1 очередь строительства по участкам застройки и по причинам сноса тыс. м² общей площади.

| Населенные пункты | Сущ. жилищный фонд | Убыль жилищного фонда по техническому состоянию с количеством этажей | Убыль пригодного для проживания жилищного фонда с количеством этажей под организацию санитарно-защитных и водоохранных зон | Убыль всего | Сохраняемый опорный жилищный фонд |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3-5 | всего | 1 | 2 | 3-5 | всего |  |  |
| д. Красная Кавалерия | 0,826 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,826 |
| п. Буракова | 1,008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,008 |
| п. Новокиевск | 2,562 | 0,042 |  |  | 0,042 |  |  |  |  | 0,042 | 2,52 |
| с. Старый Алзамай | 9,556 | 0,201 |  |  | 0,201 | 1,2 |  |  | 1,2 | 1,401 | 8,155 |
| Итого | 13,952 | 0,243 |  |  | 0,243 | 1,2 |  |  | 1,2 | 1,443 | 12,509 |

Таблица 35. Распределение жилищного фонда на 1 очередь строительства по населенным пунктам и по этажности тыс. м² общей площади.

| Населенные пункты | Сущ. жилищный фонд | Сохраняемый опорный жилищный фонд с количеством этажей | Проектируемый жилищный фонд с количеством этажей | Всего по проекту | Население, тыс. чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3-5 | итого | 1 | 2 | 3-5 | итого |  |  |
| д. Красная Кавалерия | 0,826 | 0,826 |  |  | 0,826 | 0,118 |  |  | 0,118 | 0,944 | 0,032 |
| п. Буракова | 1,008 | 1,008 |  |  | 1,008 | 0,344 |  |  | 0,344 | 1,352 | 0,059 |
| п. Новокиевск | 2,562 | 2,52 |  |  | 2,52 | 0,43 |  |  | 0,43 | 2,95 | 0,118 |
| с. Старый Алзамай | 9,556 | 8,155 |  |  | 8,155 | 1,572 |  |  | 1,572 | 9,727 | 0,274 |
| Итого | 13,952 | 12,509 |  |  | 12,509 | 2,464 |  |  | 2,464 | 14,973 | 0,483 |

Размещение объектов обслуживания поселкового значения представлено в таблице 36.

Для расчета потребности в объектах обслуживания поселкового значения численность населения по поселкам принята ниже расчетного срока, что обусловлено прогнозом динамики численности населения Староалзамайского МО, которая составит 0,483 тыс. чел.

Большинство мероприятий, запланированных Генеральным планом, предлагаются к исполнению ещё на 1 очередь. Среди них строительство детского сада в с. Старый Алзамай, спортивного зала в с. Старый Алзамай, спортивных площадок и магазина.

Таблица 36. Расчет потребности в объектах обслуживания поселкового значения на 1 очередь строительства.

| Объекты | Участки застройки с численностью населения (тыс. чел.) | Всего |
| --- | --- | --- |
|  | д. Красная Кавалерия | п. Буракова | п. Новокиевск | с. Старый Алзамай | Староалзамайское МО |
|  | 0,032 | 0,059 | 0,118 | 0,274 | 0,483 |
| ДЕТСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ |
| Общеобразовательные школы |  |  |  |  |  |
| Норматив - 120 мест/1000 жит. |  |  |  |  |  |
| Потребность, мест | 4 | 7 | 14 | 33 | 58 |
| Существующие объекты | - | - | 100 | 60 | 160 |
| Дополнительная потребность | 4 | 7 | - | - | 11 |
| Предложения по размещению |  |  |  |  |  |
| Детские дошкольные учреждения |  |  |  |  |  |
| Норматив - 50 мест/1000 жит. |  |  |  |  |  |
| Потребность, мест | 1,6 | 2,95 | 5,9 | 13,7 | 24,15 |
| Существующие объекты | - | - | - | - | - |
| Дополнительная потребность | 1,6 | 2,95 | 5,9 | 13,7 | 24,15 |
| Предложения по размещению |  |  |  | 25 | 25 |
| УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ |
| Стационары |  |  |  |  |  |
| Норматив - 13,47 коек/1000 жит. |  |  |  |  |  |
| Потребность, мест | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| Существующие объекты | - | - | - | - | - |
| Дополнительная потребность | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| Предложения по размещению |  |  |  |  |  |
| Поликлиники, амбулатории |  |  |  |  |  |
| Норматив -18,15 посещений в смену/1000 жит. |  |  |  |  |  |
| Потребность, мест | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 |
| Существующие объекты |  | 10 | 10 | 10 | 30 |
| Дополнительная потребность | 1 | - | - | - | 1 |
| Предложения по размещению |  |  |  |  |  |
| Станции скорой помощи |  |  |  |  |  |
| Норматив - 1 автомобиль/1000 жит. |  |  |  |  |  |
| Потребность, мест | - | - | - | - | - |
| Существующие объекты | - | - | - | - | - |
| Дополнительная потребность | - | - | - | - | - |
| Предложения по размещению |  |  |  |  |  |
| Молочные кухни |  |  |  |  |  |
| Норматив - 37* порций в сутки/1000 жит. |  |  |  |  |  |
| Потребность, м2 общей площади | 1,184 | 2,183 | 4,366 | 10,138 | 17,871 |
| Существующие объекты | - | - | - | - | - |
| Дополнительная потребность | 1,184 | 2,183 | 4,366 | 10,138 | 17,871 |
| Предложения по размещению |  |  |  |  |  |
| Аптеки |  |  |  |  |  |
| Норматив - 1объект /10000 жит. |  |  |  |  |  |
| Потребность, м2 общей площади | - | - | - | - | - |
| Существующие объекты | - | - | - | - | - |
| Дополнительная потребность | - | - | - | - | - |
| Предложения по размещению |  |  |  |  |  |
| ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ |
| Спортивные залы |  |  |  |  |  |
| Норматив - 60 м2 общей площади /1000 жит. |  |  |  |  |  |
| Потребность, м2 общей площади | 1,92 | 3,54 | 7,08 | 16,44 | 28,98 |
| Существующие объекты | - | - | - | - | - |
| Дополнительная потребность | 1,92 | 3,54 | 7,08 | 16,44 | 28,98 |
| Предложения по размещению |  |  |  | 80 | 80 |
| Территория спортивных сооружений |  |  |  |  |  |
| Норматив - 0,7га общей площади /1000 жит. |  |  |  |  |  |
| Потребность, м2 общей площади | 0,0224 | 0,0413 | 0,0826 | 0,1918 | 0,3381 |
| Существующие объекты | - | - | - | - | - |
| Дополнительная потребность | 0,0224 | 0,0413 | 0,0826 | 0,1918 | 0,3381 |
| Предложения по размещению |  |  |  | 1 площадка | 1 площадка |
| УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА |
| Клубные учреждения |  |  |  |  |  |
| Норматив - 80 мест /1000 жит. |  |  |  |  |  |
| Потребность, м2 общей площади | 3 | 5 | 9 | 22 | 39 |
| Существующие объекты | - | - | - | 80 | 80 |
| Дополнительная потребность | 3 | 5 | 9 | - | 17 |
| Предложения по размещению |  |  |  |  |  |
| Массовые библиотеки |  |  |  |  |  |
| Норматив - 4,5 тыс. ед. хранения/1000 жит. |  |  |  |  |  |
| Потребность тыс. ед. хранения | 0,144 | 0,2655 | 0,531 | 1,233 | 2,1735 |
| Существующие объекты | - | - | - | 11 | 11 |
| Дополнительная потребность | 0,144 | 0,2655 | 0,531 | - | 0,9 |
| Предложения по размещению |  |  |  |  |  |
| ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |
| Магазины |  |  |  |  |  |
| Норматив - 335 м2 торг. площади /1000 жит. |  |  |  |  |  |
| Потребность, м2 торг. площади | 9,6 | 17,7 | 35,4 | 82,2 | 144,9 |
| Существующие объекты | 15 | 15 | 15 | 53,2 | 98,2 |
| Дополнительная потребность | - | 2,7 | 20,4 | 29 | 52,1 |
| Предложения по размещению |  |  |  |  |  |
| Предприятия общественного питания |  |  |  |  |  |
| Норматив - 40 мест/1000 жит. |  |  |  |  |  |
| Потребность, мест | 1 | 2 | 5 | 11 | 19 |
| Существующие объекты | - | - | - | - | - |
| Дополнительная потребность | 1 | 2 | 5 | 11 | 19 |
| Предложения по размещению |  |  |  |  |  |
| ПРЕДПРИЯТИЯ КОММУНАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |
| Бани |  |  |  |  |  |
| Норматив - 5 рабочих мест/1000 жит. |  |  |  |  |  |
| Потребность, мест | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Существующие объекты | - | - | - | - | - |
| Дополнительная потребность | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Предложения по размещению |  |  |  |  |  |
| Гостиницы |  |  |  |  |  |
| Норматив - 6 рабочих мест/1000 жит. |  |  |  |  |  |
| Потребность, мест | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Существующие объекты | - | - | - | - | - |
| Дополнительная потребность | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Предложения по размещению |  |  |  |  |  |
| КРЕДИТНО-ФИНАНСОВЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПРИЯТИЯ СВЯЗИ |
| Отделения связи |  |  |  |  |  |
| Норматив - 1 объект на м/р 9-25 тыс. чел. |  |  |  |  |  |
| Потребность, объектов | - | - | 1 | - | 1 |
| Существующие объекты | - | - | 1 | - | 1 |
| Дополнительная потребность | - | - | - | - | - |
| Предложения по размещению |  |  |  |  |  |
| Отделения банков |  |  |  |  |  |
| Норматив - 1 операционная касса на 10-30 тыс. чел. |  |  |  |  |  |
| Потребность, операционных касс | - | - | - | - | - |
| Существующие объекты | - | - | - | - | - |
| Дополнительная потребность | - | - | - | - | - |
| Предложения по размещению |  |  |  |  |  |

Ориентировочный расчет стоимости строительства

Расчет ориентировочного объема инвестиций по I этапу реализации проектных решений Генерального плана произведен в ценах IV квартала 2009г на основании показателей типовых проектов, а также проектов, разработанных для г. Иркутска, укрупненных показателей сметной стоимости строительства для г. Иркутска, базовых технико-экономических показателей объектов жилищно-гражданского назначения и справочных материалов.

Расчет стоимости жилищного строительства произведен на основании данных Управления государственной вневедомственной экспертизы и ценообразования в строительстве администрации Иркутской области о средней стоимости строительства 1м² общей площади квартир жилых домов в IV квартале 2009г.

Перерасчет стоимости строительства в цены IV квартала 2009г из цен 1991г для прочих объектов промышленно-гражданского строительства произведен с коэффициентом к=62,82. Стоимость строительства из цен 1984г в цены 1991г пересчитана в соответствии с письмами Госстроя СССР от 06.09.1990 №14-Д, от 12.09.1990 № 15-Д и с распоряжением Иркутского облисполкома от 30.11.1990 №1036-р. По типовым проектам базовые цены пересчитаны в местные условия с к=1,6. Внутриплощадочные затраты по детским дошкольным учреждениям приняты в размере 26%, по общеобразовательным школам – 21%, другим объектам культурно-бытового и коммунального назначения – в размере 15% объектной стоимости строительства. Прочие затраты приняты в размере 15% стоимости строительства по главам 1-7.

Расчет произведен для условий подрядного способа строительства. Ориентировочный объем инвестиций на 1 очередь строительства по основным группам объектов приведен в таблице 37.

Таблица 37. Ориентировочная стоимость строительства на 1 очередь (млн. руб.).

|  | За период с исходного года по конец первой очереди |
| --- | --- |
| 1. Жилищное строительство | 86,24 |
| 2. Строительство социально-бытовых объектов - всего | 18,169 |
| в т. ч. объектов просвещения | 8,97 |
| здравоохранения | - |
| культуры | - |
| торговли и общественного питания | - |
| коммунально-бытового обслуживания | - |
| физкультуры и спорта | 9,199 |
| 3. Благоустройство - всего |  |
| озеленение и благоустройство | 123,19 |
| Всего |  |
| Стоимость строительства, тыс. руб. | 227,599 |

3.3.	Анализ имеющейся проектной и производственной документации по развитию коммунальной инфраструктуры МО.

Решением Думы Староалзамайского  сельского поселения от 03.12.2013 года № 76 утвержден Генеральный план Староалзамайского  МО.

Решением Думы Староалзамайского сельского поселения от 03.12.2013 года № 77 утверждены правила землепользования и застройки Староалзамайского  МО.

Планы модернизации ряда объектов коммунального хозяйства прописаны в областных  программах и мероприятиях:

-  обеспечение реализации государственной политики в сфере жилищной политики и энергетики Иркутской области на 2014 -2018 годы.

-Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области.

-Чистая вода на 2014-2018 года

- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на  территории Иркутской области на 2014 -2018г.

4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

- Целевые индикаторы и показатели развития системы теплоснабжения Староалзамайского сельского поселения.

Таблица14 – Целевые индикаторы для проведения мониторинга за реализацией программы комплексного развития системы теплоснабжения – текущее состояние

| Группа индикаторов | Наименование целевых индикаторов | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Критерии доступности для населения коммунальных услуг | Площадь объектов жилой застройки (многоквартирные и индивидуальные жилые дома), подключенных к системе централизованного ТС | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Вновь созданная генерирующая мощность | Гкал/час | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки | Объем реализации услуг | Гкал/час | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| Показатели степени охвата потребителей приборами учета | Доля объема услуг, реализуемых в соответствии с показателями приборов учета (многоквартирные дома) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Доля объема услуг, реализуемых в соответствии с показателями приборов учета (бюджетные организации) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели надежности системы ресурсоснабжения | Объем реконструкции сетей (за год)* | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Целевые индикаторы и показатели развития системы водоснабжения Староалзамайского сельского поселения.

Таблица 15 – Целевые индикаторы для проведения мониторинга за реализацией программы комплексного развития системы водоснабжения – текущее состояние

| Группа индикаторов | Наименование целевых индикаторов | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Критерии доступности для населения коммунальных услуг | Площадь объектов жилой застройки (многоквартирные и индивидуальные жилые дома), подключенных к системе централизованного водоснабжения и водоотведения | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки | Объем реализации услуг | м3 /сут. | 168,17 | 168,17 | 168,17 | 168,17 | 168,17 | 168,17 |
| Показатели степени охвата потребителей приборами учета | Доля объема услуг, реализуемых в соответствии с показателями приборов учета (многоквартирные дома) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Доля объема услуг, реализуемых в соответствии с показателями приборов учета (бюджетные организации) |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатели эффективности потребления коммунального ресурса с детализацией по многоквартирным домам и бюджетным организациям (удельные расходы каждого вида ресурса на 1 м 2, на 1 чел.) | ХВС | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Удельное потребление воды (прием стоков) на 1 чел. | куб.м./чел. в год | 21,3 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 |
|  | Удельное потребление воды (прием стоков) на 1 м2 многоквартирных домов | куб.м./1 м2 в год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Удельное потребление воды (прием стоков) на 1 м2 бюджетных организаций | куб.м./1 м2 в год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ,

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

- Программа инвестиционных проектов в водоснабжении  Староалзамайского сельского поселения.

Таблица 16 – Программа инвестиционных проектов в водоснабжении  Староалзамайского сельского поселения.

| № п/п | Наименование объекта | Цель реализации | Сроки реализации | Общая сметная стоимость, тыс.руб. | Единица измерения (Гкал/час, км, шт) | Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС) | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  |  | на весь период 2016-2032 гг. | по годам |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2026 | 2027-2031 | 2032 |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | с. Старый Алзамай |  |  |
| 1.1 | Строительство водозабора мощностью 33,89 м3/сут | повышение надежности водоснабжения | 06.2021 | 12.2026 | 1000 | 1 шт | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | Областной бюджет, местный бюджет |
| 2 | с .Старый Алзамай |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство водозабора мощностью 33,89 м3/сут | повышение надежности водоснабжения | 06.2027 | 12.2031 | 1000 | 1 шт | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | Областной бюджет, местный бюджет |
|  | ИТОГО по МО | - | - | 2000 | - | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 |  |

6. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ.

- Структура инвестиций.

Общий объём средств, необходимый на первоочередные мероприятия по модернизации объектов коммунального хозяйства Порогского  сельского поселения на 2016 - 2032 годы, составляет 2755,0 тыс. рублей. Из них наибольшая доля требуется на строительство  систем водоснабжения.

Распределение планового объёма инвестиций по сферам коммунального комплекса с учётом реализуемых и планируемых к реализации проектов развития коммунального хозяйства, а также их приоритетности потребности в финансовых вложениях распределены на 2016 – 2032 годы. Полученные результаты (в ценах 2016 года) приведены в таб.17.

Таблица 17. Распределение объёма инвестиций на период реализации ПКР  Староалзамайского сельского поселения, тыс. руб.

| № | Виды услуг | Инвестиции на реализацию программы | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2026 | 2027-2031 | 2032 |  |
| 1 | Теплоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Водоснабжение | 5 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100000 | 1000 | 500 | 2755 |
| 3 | Водоотведение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

В результате анализа состояния   коммунального комплекса Староалзамайского сельского поселения показано, что экономика поселения является малопривлекательной для частных инвестиций. Причинами тому служат низкий уровень доходов населения, отсутствие роста объёмов производства, относительно стабильная численность населения. Наряду с этим бюджетная обеспеченность поселения находится на низком уровне. На настоящий момент предприятия, обслуживающие объекты коммунальной инфраструктуры поселения, осуществляют незначительные капитальные вложения в модернизацию оборудования за счёт собственных средств. Поэтому в качестве основного источника инвестиций предлагается подразумевать поступления от вышестоящих бюджетов.

Оценочное распределение денежных средств на реализацию ПКР (в ценах 2016 года) приведено в таб.18

Таблица 18. Источники привлечения денежных средств на реализацию ПКР  Староалзамайского  сельского поселения, тыс. руб.

| № | Наименование | Бюджеты всех уровней и частные инвесторы | В т.ч. федеральный бюджет | В т.ч. бюджет областной | В т.ч. бюджет Порогского сельского поселения | В т.ч. внебюджетные источники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение | 2755 | 0 | 2000 | 755 | 0 |
| 2 | Водоотведение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Теплоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Под внебюджетными источниками понимаются средства предприятий, внешних инвесторов и потребителей. Более конкретно распределение источников финансирования определяется при разработке инвестиционных проектов.

Перспективы сельского поселения до 2032 года связаны с расширением производства в сельском хозяйстве, растениеводстве, животноводстве, личных подсобных хозяйствах. На территории поселения не имеется местных топливных ресурсов, за исключением дров.

Рассматривая интегральные показатели текущего уровня социально-экономического развития Староалзамайского сельского поселения, отмечается следующее:

- бюджетная обеспеченность низкая.

- транспортная доступность населенных пунктов поселения низкая;

- наличие трудовых ресурсов позволяет обеспечить потребности населения и расширение производства;

- состояние жилищного фонда - в большей части приемлемое с достаточно низкой долей ветхого жилья;

- доходы населения на уровне средних по району и наблюдается отток населения.

7. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ.

Администрация Староалзамайского МО  сельского поселения осуществляет общий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также непосредственно организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы, которые обеспечивают:

- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;

- контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

- методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

Программа разрабатывается сроком на 17 лет и подлежит корректировке ежегодно.

План-график работ по реализации программы должен соответствовать плану мероприятий, содержащемуся в разделе 5 «Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей» настоящего Отчета. Утверждение тарифов и принятие решений по выделению бюджетных средств из бюджета МО, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, принимаются в соответствии с действующим законодательством.

Мониторинг и корректировка Программы осуществляется на основании следующих нормативных документов:

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2007 года № 115 «О принятии нормативных актов по отдельным вопросам регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Приказ от 14 апреля 2008 года № 48 Министерства регионального развития Российской Федерации «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- Методика проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Мониторинг Программы включает следующие этапы:

1.Периодический сбор информации о результатах проводимых преобразований в коммунальном хозяйстве, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры;

2.Вверификация данных;

3.Анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение программы, а также состоянию систем коммунальной инфраструктуры.

Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления коммунальных услуг при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг.